## Slide 1
„Ónod VII.- homokos kavics, homok,
agyagos törmelék”
védnévre tervezett bánya létesítésének
Környezetvédelmi Hatásvizsgálata

## Slide 2: Általános adatok
Kérelmező: SZIGETKAVICS Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.)
Bányatelek neve: Ónod VII.- homokos kavics, homok, agyagos törmelék
Bányatelek nagysága: 574,9963 ha
Tervezett éves kapacitás: 2.000.000 tonna/év
Tervezett életartam: 83 év
Ónod VII-homokos kavics, homok, agyagos törmelék

## Slide 3: Termelési technológia
Az alkalmazott külszíni bányászati tevékenység az alábbi főbb technológiai lépésekből áll:
Feltárás: a felső humuszréteg és a meddő réteg külön-külön való kitermelése, deponálása
Fejtés: A fejtést a pontonokra szerelt termelőgép végzi, kötélre függesztett és kötelekkel vezérelt, 5m³ űrtartalmú markolóval, állásszint alól.
Osztályozás: A haszonanyag osztályozásához a „Nyékládháza II.-kavics és agyag” védnevű bányatelken elhelyezkedő osztályozót használják.
Tájrendezés: A tájrendezés célja a kitermelés végén visszahagyott területek tájba illesztése és utóhasznosításra történő előkészítése. A bányaterület tájrendezési munkáit a bányatelek területére jóváhagyott tájrendezési előterv alapján végezi a bányavállalkozó.

## Slide 4: Termelés feltételei
A bányavállalkozó az ásványvagyon kitermeléséhez a következő gépeket alkalmazza:
1 db MBK-130 kotrógép
1 db osztályozó
1 db VOLVO L150 H homlokrakodó (198 kW)
1 db VOLVO L150G homlokrakodó (217 kW)
Szállítószalagok
A termelésre napi 16 órában kerül sor.

## Slide 5: Szállítási útvonal
A készterméket 2 db homlokrakodóval teszik a szállító járművekre. A bánya 35. számú útról földúton közelíthető majd meg. A földút a „Nyékládháza II.-kavics és agyag” bányatelek határa mentén húzódik. A késztermék, illetve a bányanyers kavics kiszállítása is a „Nyékládháza II.-kavics és agyag” bányatelekről történik. A szállítás az M30-as irányába történne a következő útvonalon:
bánya kivezető út – 35. számú út – M30 autópálya
A haszonanyag kiszállítást nyerges vontatókkal oldják meg. Az 1.000.000 m3/év maximális kapacitás esetén 17-18 gépkocsi fordulóval számolhatunk óránként.

## Slide 6
Szállítási útvonal
Nyékládháza II.-kavics és agyag

## Slide 7: Bányászat hatása a levegőre
Bányagépek kibocsátása: Az NO2, a PM10, a CO, a szénhidrogének, és a SO2 immissziója a leggyakoribb meteorológiai feltételek mellett sem éri el az 1 órás határérték 10 %-át, így ezeknek a légszennyezőknek nincs hatásterülete. A termelést végző úszókotró elektromos működésű, így szennyezőanyag kibocsátással nem kell számolnunk.
Fedő dózerolása: Az NO2, a PM10, a CO, a szénhidrogének, és a SO2 immissziója a leggyakoribb meteorológiai feltételek mellett sem éri el az 1 órás határérték 10 %-át, így ezeknek a légszennyezőknek nincs hatásterülete.
Osztályozás: A „Nyékládháza II.-kavics és agyag” bányatelken végzett osztályozás során a hatásterület 171 m.

## Slide 8: Szállítás okozta légszennyezés
Hatásterület
35. sz. út (0+400 – 5+254): NO2 esetében 46 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a 2019-es forgalomra. A maximális forgalom esetén 55 méter a hatásterület. PM10 esetében hatásterületet nem jelölhetünk ki a 2019-es forgalomra. A maximális forgalom esetén 13,0 méter a hatásterület. CO, CH és SO2 esetében nem tudunk hatásterületet kijelölni.
M30 (13+050 – 23+317): NO2 esetében 156 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a 2019-es forgalomra. A maximális forgalom esetén 158 méter a hatásterület. PM10 esetében 50,5 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a 2019-es forgalomra. A maximális forgalom esetén 52,0 méter a hatásterület. CO esetében 27,5 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a 2019-es forgalomra. A maximális forgalom esetén 29 méter a hatásterület. CH esetében 47,5 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a 2019-es forgalomra. A maximális forgalom esetén 49 méter a hatásterület. SO2 esetében nem tudunk hatásterületet kijelölni.
Megállapítható, hogy a szállítási útvonalon mind a jelenlegi, mind a jövőbeni állapotban a kialakuló koncentrációk elmaradnak a vonatkozó légszennyezettségi határértékektől.

## Slide 9: Bányászat okozta zajterhelés
50 dB-es határérték teljesülése a kitermelés során:
LAM= LWA - 20*lg r + 10*lgD - 11 + Kr – Kn - Km - KL
LAM = 101,0 dB - 20*lg (r) + 3 dB – 11 dB + 0 dB – 0 – 4,7 dB – 0 dB = 50 dB
r = 82,2 m
A bánya 120 méteres környezetében nincs védendő ingatlan, így a termelés hatására nem várható határérték túllépés. az első ingatlannál. A bánya és az első védendő ingatlan (Ónod, Vörösmarty utca 22 és 23.) elhelyezkedését a következő ábra szemlélteti.
A védendő ingatlanoknál a zajterhelés mértéke:
LAM = 101,0 dB - 20*lg (120) + 3 dB – 11 dB + 2 dB – 0 – 4,7 dB – 0,23 dB = 48,5 dB

## Slide 10
Védendő ingatlan és a tervezett bánya egymáshoz viszonyított helyzete
120 m

## Slide 11
Az osztályozás és anyag értékesítés zajterhelése
A DLS-5 Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. 2017. decemberében zajmérést végzett a Nyékládháza II. bányaüzem működése okozta zajterhelés meghatározásának céljából.
A határértékekkel összevetve a a mérési eredményeket, megállapítható, hogy a Lasselsberger Hungária Kft II. Bánya zajkibocsátása nappali időszakban a vonatkozó előírásoknak megfelel.
Zajvédelmi hatásterület: 318 m

## Slide 12: Szállítás okozta zajterhelés
A szállítási tevékenység nem érint lakott települést.
Hatásterület: Az érintett utak esetében pedig hatásterület nem jelölhető ki, mivel a szállításból eredő zajterhelés növekedésének mértéke egyik útszakaszon (max.: 2,08 dB) sem haladja meg a jogszabályban meghatározott 3 dB-t.

## Slide 13: Vízvédelem
A bányászat következtében kialakuló bányatavak hatása: A legkedvezőtlenebb esetben a bányatelek határvonalától ÉNy-i irányba kb. 4,7 km-es távolhatás prognosztizálható.
A legkedvezőtlenebb időszakban a talajvízszint csökkenés maximális értéke a vizsgált bányatavak közvetlen környezetében kb. 120 cm.
A bányászati tevékenység során nem várható a felszín alatti víztest kémiai állapotának romlása.

## Slide 14
Zajvédelmi és levegőtisztaság-védelmi hatásterület a Nyékládháza II.-kavics és agyag védnevű bánya osztályozójától számítva

## Slide 15: Összefoglalás
A bányászati tevékenység hatásai nem érik el a védendő területeket. A levegőszennyezés mértéke csekély. A zajterhelés szintén nem érzékelhető az első védendő ingatlanoknál.