## Slide 1
„Nyékládháza IX.- homokos kavics, homok,
agyagos törmelék”
védnévre tervezett bánya létesítésének
Környezetvédelmi Hatásvizsgálata

## Slide 2
Általános adatok
Kérelmező: SZIGETKAVICS Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.)
Bányatelek neve: Nyékládháza IX.- homokos kavics, homok, agyagos törmelék
Bányatelek nagysága: 159,9015 ha
Tervezett éves kapacitás: 200.000 tonna/év
Tervezett életartam: 273 év

## Slide 3
Termelési technológia
Az alkalmazott külszíni bányászati tevékenység az alábbi főbb technológiai lépésekből áll:
Feltárás: a felső humuszréteg és a meddő réteg külön-külön való kitermelése, deponálása
Fejtés: A fejtést a pontonokra szerelt termelőgép végzi, kötélre függesztett és kötelekkel vezérelt, 5m³ űrtartalmú markolóval, állásszint alól.
Osztályozás: A haszonanyag osztályozására nem kerül sor, hanem bányanyers állapotban értékesítik a kitermelt kavicsot és homokot.
Tájrendezés: A tájrendezés célja a kitermelés végén visszahagyott területek tájba illesztése és utóhasznosításra történő előkészítése. A bányaterület tájrendezési munkáit a bányatelek területére jóváhagyott tájrendezési előterv alapján végezi a bányavállalkozó.

## Slide 4
Termelés feltételei
A bányavállalkozó az ásványvagyon kitermeléséhez a következő gépeket alkalmazza:
1 db MBK-130 kotrógép
1 db VOLVO L150 H homlokrakodó (198 kW)
1 db VOLVO L150G homlokrakodó (217 kW)
Szállítószalagok
A termelésre csak nappal kerül sor.

## Slide 5
Szállítási útvonal
A készterméket 2 db homlokrakodóval teszik a szállító járművekre. A bánya területét a 033/2 hrsz-ú földúton keresztül hagyják el a teherautók, melyről rátérnek a 3602 sz. útra (mely Nyékládháza és Ónod között húzódik). 1800 méter után letérnek a 3602 sz. útról és a „Nyékládháza II.-kavics bánya területén (mely a Lasselsberger Hungária Kft. tulajdanában van, aki tulajdonosa a jelenlegi kérelmező Kft.-nek is) húzódó földútra, melyen keresztül eljutnak az 5. sz. főútra és azon keresztül az M30-as autópályára.
A haszonanyag kiszállítást nyerges vontatókkal oldják meg. A 100.000 m3/év (kb. 200.000 t/év) maximális kapacitás esetén 2 gépkocsi fordulóval számolhatunk óránként: 200.000 tonna / 24 t/kapacitás / 250 nap / 16 óra = 2,08 forduló/óra.

## Slide 6
Szállítási útvonal

## Slide 7
Bányászat hatása a levegőre
Bányagépek kibocsátása: Az NO2, a PM10, a CO, a szénhidrogének, és a SO2 immissziója a leggyakoribb meteorológiai feltételek mellett sem éri el az 1 órás határérték 10 %-át, így ezeknek a légszennyezőknek nincs hatásterülete. A termelést végző úszókotró elektromos működésű, így szennyezőanyag kibocsátással nem kell számolnunk.
Fedő dózerolása: Az NO2, a PM10, a CO, a szénhidrogének, és a SO2 immissziója a leggyakoribb meteorológiai feltételek mellett sem éri el az 1 órás határérték 10 %-át, így ezeknek a légszennyezőknek nincs hatásterülete.

## Slide 8
Szállítás okozta légszennyezés
Hatásterület
3602 sz. út (0+000 – 7+051): NO2 esetében 30 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a 2019-es forgalomra. A maximális forgalom esetén 30,5 méter a hatásterület. PM10, CO, CH és SO2 esetében nem tudunk hatásterületet kijelölni.
35. sz. út (0+400 – 5+254): NO2 esetében 46 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a 2019-es forgalomra. A maximális forgalom esetén 47 méter a hatásterület. PM10, CO, CH és SO2 esetében nem tudunk hatásterületet kijelölni.
M30 (13+050 – 23+317): NO2 esetében 156 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a 2019-es forgalomra. A maximális forgalom esetén 156,5 méter a hatásterület. PM10 esetében 50,5 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a 2019-es forgalomra. A maximális forgalom esetén szintén 50,5 méter a hatásterület. CO esetében 27,5 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a 2019-es forgalomra. A maximális forgalom esetén 27,5 méter a hatásterület. CH esetében 47,5 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a 2019-es forgalomra. A maximális forgalom esetén szintén 47,5 méter a hatásterület. SO2 esetében nem tudunk hatásterületet kijelölni.
Megállapítható, hogy a szállítási útvonalon mind a jelenlegi, mind a jövőbeni állapotban a kialakuló koncentrációk elmaradnak a vonatkozó légszennyezettségi határértékektől.

## Slide 9
Bányászat okozta zajterhelés
50 dB-es határérték teljesülése:
LAM= LWA - 20*lg r + 10*lgD - 11 + Kr – Kn - Km - KL
LAM = 110,9 dB - 20*lg (r) + 3 dB – 11 dB + 0 dB – 0 – 4,7 dB – 0 dB = 50 dB
r = 257 m
A bánya 380 méteres környezetében nincs védendő ingatlan, így a termelés hatására nem várható határérték túllépés. az első ingatlannál. A bánya és az első védendő ingatlan (Ónod, Vadvirág út.) elhelyezkedését a következő ábra szemlélteti.
A védendő ingatlanoknál a zajterhelés mértéke:
LAM = 110,9 dB - 20*lg (380) + 3 dB – 11 dB + 2 dB – 0 – 4,7 dB – 0,73 dB = 47,88 dB

## Slide 10
Védendő ingatlan és a tervezett bánya egymáshoz viszonyított helyzete

## Slide 11
Szállítás okozta zajterhelés
A szállítási tevékenység nem érint lakott települést.
Hatásterület: Az érintett utak esetében pedig hatásterület nem jelölhető ki, mivel a szállításból eredő zajterhelés növekedésének mértéke (max.: 1,07 dB) nem haladja meg a jogszabályban meghatározott 3 dB-t.

## Slide 12
Vízvédelem
A bányászat következtében kialakuló bányatavak hatása: A legkedvezőtlenebb esetben a bányatelek határvonalától ÉK-i irányba kb. 5, 6 km-es távolhatás prognosztizálható.
A legkedvezőtlenebb időszakban a talajvízszint csökkenés maximális értéke a vizsgált bányatavak közvetlen környezetében kb. 140 cm.
A bányászati tevékenység során nem várható a felszín alatti víztest kémiai állapotának romlása.

## Slide 13
Összefoglalás
A bányászati tevékenység hatásai nem érik el a védendő területeket. A levegőszennyezés mértéke csekély. A zajterhelés szintén nem érzékelhető az első védendő ingatlanoknál.